CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	IMPORTE

OBRA REFORMA INTEGRAL VIVIENDA

SUBCAPÍTULO 00 ALBAÑILERIA

00.0 1	M2 TABIQUE DEL 4 + AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO + ENLUCIDO 1 CARA

M2 Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada y medianera de 4 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Colocación de aislamiento de fibra de vidrio de 80 kg/m³ anclada a la tabiquería. Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6 en una cara.

224,50

00.02	M2 TABIQUE DEL 7 + ENLUCIDO A DOS CARAS

M2 Ejecución de hoja interior de cerramiento de partición interior de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6 en las dos caras.

132,00

00.03	M2 TABIQUE DEL 4 + PKB2 + LADRILLO DEL 4 + ENLUCIDO A DOS CARAS

M2 Ejecución de doble hoja interior de cerramiento de partición interior de 4 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. Colocación en la zona intermedia de lámina de aislante acústico PKB-2. Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6 en las dos caras.

67,00

00.04	M2 FALSO TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA

M2 Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m2) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas.

144,87

00.05	M2 ALICATADO PORCELANICO GRAN FORMATO

M2 Suministro y colocación de alicatado con porcelanico de gran formato, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

105,00

00.06	M2 PAVIMENTO PORCELANICO GRAN FORMATO

M2 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas porcelanica de gran formato, suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

31,00

00.07	P.A. AYUDAS DE ALBAÑILERIA

P.A.	Ayudas de albañilería para los industriales de fontanería,

electricidad, carpintería y climatización.

1,00

00.08	M2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA

M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura de 2,80 m, constituido por placas de escayola, suspendidas del forjado mediante una perfilería vista estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p.p. de accesorios de fijación.

15,13

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01 ELECTRICIDAD

01.01	ML INSTALACION DERIVACION INDIVIDUAL

ML Suministro y colocación derivación individual monofásica, instalada con cable de cobre unipolar formado por 3 conductores de 25mm de sección, cables no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, empotrada y aislada con tubo PVC medida de longitud ejecutada desde centralización de contadores hasta el cuadro eléctrico de vivienda con la p.p. de material y mano de obra totalmente instalado.

25,00

01.02	UD INSTALACION CUADRO TIPO 1

UD Suministro y colocación de cuadro eléctrico de electrificación 9,   2 KW., 1 caja empotrar de 36 huecos + ICP y Puerta opaca

1 magnetotérmico	2P 40A. General

2 magnetotérmico	P+N 25A. Horno,

6 magnetotérmico	P+N 16A.Elet, enchufes,

2 magnetotérmicos	P+N10A. Alumbrado.

1 magnetotérmicos	P+N16A Enchufes zonas húmedas

3 Diferencial 2x40/30mA.

con la p.p. de material y mano de obra. Totalmente instalado.

1,00

01.03	UD INSTALACION PULSADOR

UD Suministro y colocación de pulsador serie única blanco

con parte proporcional de cable, tubo y mano de obra. Totalmente instalado. Incluye DIN DON.

1,00

01.04	UD INSTALACION INTERRUPTOR

UD Suministro y colocación de interruptor serie Unica blanco

con parte proporcional de cable, tubo y mano de obra

Totalmente instalado.

2,00

01.05	UD INSTALACION INTERRUPTOR CON 2 PUNTOS

UD Suministro y colocación de interruptor con 2 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano de obra

Totalmente instalado.

6,00

01.06	UD INSTALACION INTERRUPTOR CON 3 PUNTOS

UD Suministro y colocación de interruptor con 3 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano de obra

Totalmente instalado.

1,00

01.07	UD INSTALACION INTERRUPTOR CON 5 PUNTOS

UD Suministro y colocación de interruptor con 5 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano de obra

Totalmente instalado.

1,00

01.08	UD INSTALACION CONMUTADOR CON 1 PUNTOS

UD Suministro y colocación de conmutador con 1 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano de obra Totalmente instalado.

4,00

01.09	UD INSTALACION CONMUTADOR CON 2 PUNTOS

UD Suministro y colocación de conmutador con 2 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano

de obra Totalmente instalado.

7,00

01.10	UD INSTALACION CONMUTADOR CON 3 PUNTOS

UD Suministro y colocación de conmutador con 3 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano

de obra Totalmente instalado.

1,00

01.11	UD INSTALACION CONMUTADOR CON 4 PUNTOS

UD Suministro y colocación de conmutador con 4 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano

de obra Totalmente instalado.

3,00

01.12	UD INSTALACION CONMUTADOR CRUCE CON 2 PUNTOS

UD Suministro y colocación de conmutador cruce con 2 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano

de obra Totalmente instalado.

1,00

01.13	UD INSTALACION CONMUTADOR CRUCE CON 4 PUNTOS

UD Suministro y colocación de conmutador cruce con 4 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano

de obra Totalmente instalado.

2,00

01.14	UD INSTALACION CONMUTADOR CRUCE CON 6 PUNTOS

UD Suministro y colocación de conmutador cruce con 4 puntos serie Simón 27 blanco con parte proporcional de cable, tubo y mano

de obra Totalmente instalado.

1,00

01.15	UD INSTALACION INTERRUPTOR BIPOLAR

UD Suministro y colocación de interruptor bipolar serie Unica blanco para termo con parte proporcional de cable, tubo y mano de obra Totalmente instalado. (+ T.C.)

1,00

01.16	UD INSTALACION TOMA DE CORRIENTE

UD Suministro y colocación de toma corriente serie Unica blanco

con la parte proporcional de cable, tubo y mano de obra totalmente instalado.

61,00

01.17	UD INSTALACION TOMA DE CORRIENTE PARA HORNO Y VITRO

UD Suministro y colocación de toma corriente para horno y vitro de 25A con la parte proporcional de tubo, cables y mano de obra. Totalmente instalado.

2,00

01.18	UD INSTALACION TOMA DE CORRIENTE PARA CALEFACCION

UD Suministro y colocación interior por vivienda y toma de corriente para calefacción con la parte proporcional de tubo, cables y mano de obra. Totalmente instalado.

14,00

01.19	UD INSTALACION LINEAS ELECTRICAS

UD Suministro y colocación líneas eléctricas por el interior de la vivienda con la parte proporcional de tubo, cables y mano de obra. Totalmente instalado.

10,00

01.20	UD INSTALACION LINEAS EXTRACTOR

UD Suministro y colocación de línea para Extractor cocina

con la parte proporcional de tubo, cables mano de obra. Totalmente instalado.

1,00

01.21	UD INSTALACION TOMA TELEFONO

UD Suministro y colocación de toma teléfono serie Unica blanco

con la parte proporcional cable, tubo y mano de obra totalmente instalado.

6,00

01.22	UD INSTALACION TOMA TELEVISION

UD Suministro y colocación de toma televisión serie Unica blanco

con la parte proporcional cable, tubo y mano de obra totalmente instalado.

6,00

01.23	UD INSTALACION RJ45

UD Suministro y colocación de toma RJ45 serie Simón 27 play blanco con la parte proporcional cable, tubo y mano de obra. Totalmente instalado.

5,00

01.24	UD INSTALACION TAPA CIEGA

UD Suministro y colocación de tapa ciega serie Simón Unica blanco con la parte proporcional cable guía, tubo y mano de obra. Totalmente instalado.

3,00

01.25	UD INSTALACION CAJA REGISTRO DE PASO

UD Suministro y colocación de Caja registro de paso 38x38x12

10,00

01.26	UD INSTALACION CAJA REGISTRO SECUNDARIO ICT

UD Suministro y colocación de Caja registro secundario

ICT45x45x1 5cm

1,00

01.27	UD INSTALACION RED EQUIPOTENCIALES

UD Suministro y colocación de red de equipotenciales en cuartos baño
viviendas con p. p. de cable, tubo y mano de obra Totalmente instalado.

2,00

01.28	UD INSTALACION LINEA AIRE ACONDICIONADO

UD Suministro y colocación de línea para aire acondicionado desde el cuadro eléctrico, con la parte proporcional de material y de mano de obra. Totalmente instalado.

01.29	UD INSTALACION PANEL LED REDONDO 18W

UD Suministro y colocación de panel led redondo de 18 w de 4000 ºK luz neutra en cocina con la parte proporcional de materiales y mano de obra. Totalmente instalado.

5,00

01.29	UD INSTALACION ARO PARA LAMPARA DICROICA LED 8W

UD Suministro y colocación de aro de titanio para lámpara dicroica de tipo led de 8w de 4000 ºK luz neutra con 156 lúmenes con la parte proporcional de materiales y mano de obra.

Totalmente instalado.

66,00

01.30	UD TRAMITACION Y LEGALIZACION

UD Tramitación y legalización de tasas eléctricas.

1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02 FONTANERIA

02.01	UD INSTALACION GAS NATURAL

UD Instalación receptora interior 1 aparato de gas natural en vivienda según normas UNE-EN 1057-96, desde llave de corte general de la vivienda hasta aparatos, realizada en tubería de cobre diámetro según planos, envainada en tubería de cobre en los tramos que discurre por falso techo, envainada en cobre con protección de PVC en los tramos empotrados y en cobre cuando se situe detrás de encimera.

Se dotará de alimentación a los siguientes aparatos:

Galería: 1 caldera/calentador.

Incluida llave de corte general de la vivienda, llaves de corte en cada local y aparato, así como soportación de tuberías. Incluida toma de presión Peterson para verificación de correcto funcionamiento de la instalación. Incluida rejilla de TAE inferior y superior de 225x225. Se entiende todo ello instalado, verificado y en perfecto funcionamiento. Incluido parte proporcional de piezas, codos, tes y todo tipo de accesorios necesarios para realizar la instalación, con cumplimiento del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos aprobado en el RD 919/2006, así como el montaje, transporte, elevación, replanteos y limpieza de materiales sobrantes, para la correcta instalación del material incluida mano de obra especializada. Se considera todo ello instalado, y presentando, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha.

1,00

02.02	UD CERTIFICADO INSTALACION GAS

UD Certificado de instalación de gas

1,00

02.03	UD KIT CALDERA

UD KIT CALD. turboTEC exclusiv VMW ES255/4-7 Bajo Nox

1,00

02.04	UD MONTAJE-SUSTITUCION CALDERA

UD MONTAJE CALDERA ESTANCA BASICA

1,00

02.05	UD RADIADOR ALUMINIO MAGNO 600

UD Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado,

emisión calorífica 108,97 kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 1 elementos, de 600 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Totalmente montado, conexionado y probado.

110,00

02.06	UD TOALLERO RADIADOR

UD Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos de baño, gama básica, de 1.200x500 mm y emisión calorífica 675 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de calefacción centralizada por agua, para instalación con sistema bitubo. Incluso p/p de accesorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

2,00

02.07	UD INSTALACION CALEFACCION VISTA

UD Instalación de calefacción vista hasta 8 radiadores

12,00

02.08	UD ACCESORIO RADIADOR ALUMINIO

UD Suministro y montaje de accesorios para radiador de Aluminio para instalación Bitubular con tubería multicapa, Incluso llave de paso, detentor, purgador manual, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

13,00

02.09	UD CERTIFICADO CALEFACCION

UD Certificado calefacción + Tasas

1,00

02.10	UD INSTALACION INTERIOR BAÑO 5 APARATOS

UD Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 2 lavabo sencillo, ducha, bide, realizada con tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE- RT/Al/PE-RT), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

2,00

02.11	UD INSTALACION INTERIOR COCINA 2 APARATOS

UD Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE- RT/Al/PE-RT), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,00

02.12	UD INSTALACION INTERIOR GALERIA 2 APARATOS

UD Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para gelería con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE- RT/Al/PE-RT), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,00

02.13	UD RED INTERIOR EVACUACION BAÑO 5 APARATOS

UD Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

2,00

02.14	UD RED INTERIOR EVACUACION COCINA 2 APARATOS

UD Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,00

02.15	UD RED INTERIOR EVACUACION GALERIA 2 APARATOS

UD Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,00

02.16	UD LLAVE DE PASO

UD Llave para empotrar de paso recta, cromada de 1/2", para tubería tipo Multicapa PERT-AL-PERT, incluso mando y plafón cromado, totalmente instalada.

8,00

02.17	UD CERTIFICADO AGUA

UD Certificado agua SAUCA+TASA

1,00

02.18	UD APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

UD	Suministro e instalación de aparatos sanitarios y grifería

compuestos por:

- 2 THE GAP ASIENTO Y TAPA AMORT. BLANCO - 2 THE GAP INODORO SUSPENDIDO BLANCO - 2 THE GAP BIDE BLANCO

- 2 GEBERIT DUOFIX CISTERNA EMPOTRADA 15

- 2 GEBERIT PULSADOR SIGMA 01 BLANCO ALPINO - 2 GEBERIT BASTIDOR BIDE DUOFIX

- 4 GEBERIT COMPLEMENTO JUNTA INSONORIZADORA

- 1 RESIGRES PLATO DUCHA RESINA 150x90 BLANCO

- 1 RESIGRES PLATO DUCHA RESINA 190x90 BLANCO

- 2 MUEBLE PLACK VICTORIA NOGAL 120 CJTO BASIC - 4 VICTORIA PLUS MONOMANDO LAVABO

- 2 VICTORIA PLUS MONOMANDO BIDE

- 2 VICTORIA MONOMANDO COCINA VERT CAÑO ALTO GIRAT - 2 VICTORIA COLUMNA DUCHA MONOMANDO

- 1 MAMPARA DUSCHOLUX FAGOT 150x90 TRANSP.

- 1 MAMPARA DUSCHOLUX FAGOT 190x90 TRANSP. - 6 SIFON BOTELLA S-69 11/4"

- 2 SIFON DUCHA S-134 1 1/2"x 80

- 2 SIFON DOBLE S-7 11/2" C/RACORES

- 2 MANGUITO INODORO S-213 DN90

1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03 CLIMATIZACION

03.01	UD CLIMATIZACION ZONA DIA

UD Suministro e instalación de equipo por conductos de la marca General-Fujitsu mod. ACG 30UIA-LM, de 7.310 Frig/h, 8.600 Kcal/h con tecnología Inverter y clase energética A/A. Incluye 30 m² de conductos climever Plus R. 7 rejillas de impulsión y retorno y 18 ml de tubería de cobre de interconexión. Totalmente instalado y puesto en marcha.

1,00

03.02	UD CLIMATIZACION ZONA NOCHE

UD Suministro e instalación de equipo por conductos de la marca General-Fujitsu mod. ACG 30UIA-LM, de 7.310 Frig/h, 8.600 Kcal/h con tecnología Inverter y clase energética A/A. Incluye 30 m² de conductos climever Plus R. 10 rejillas de impulsión y retorno y 12 ml de tubería de cobre de interconexión. Totalmente instalado y puesto en marcha.

1,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04 CARPINTERIA MADERA

04.01	UD PUERTA DE PASO HAYA LISA

UD Suministro y colocación de puertas de paso en haya lisas, con tapajuntas de 10 cm, hueco de 203x92 cm. Incluye p.p. de manivela tipo Ola.

9,00

04.02	UD PUERTA CORREDERA DOS HOJAS

UD Suministro y colocación de puerta corredera, con cassonetto metálico, en haya lisas de 203x100 cm, tapajuntas de 10 cm, uñero y tapas de unión entre si.

1,00

04.03	UD MOBILIARIO COCINA

UD Suministro y colocación de mobiliario de cocina según boceto facilitado, de módulos de melanina, puertas lacadas, cajones y caceroleros con freno, cierres y laterales vistos. No incluye electrodomésticos, fregaderos, grifería y bancada.

1,00

04.04	ML ARMARIO EMPOTRADO

UD Suministro y colocación de armario empotrado estimado sobre 1 ml. Incluye cajonera, altillo y barra de colgar.

1,00

04.05	M2 PARQUET FLOTANTE AC4 + MEMBRANA ANTIIMPACTO

M2 Suministro y colocación de pavimento de parquet flotante formado por lamas machihembradas, constituidas por tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida por piezas de 20x200 mm.de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado satinado con barniz acrílico, cinco manos, reforzado con rayos ultravioleta, ensambladas entre sí mediante clips especiales. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, clips y accesorios de montaje para el parquet.

130,00

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05 CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO

05.01	UD MAMPARA PARA HUECO DE 3900X2800

UD Suministro y colocación de mampara de vidrio con una hoja de 1750 x 2800 mm con fijo lateral de 2150 x 2800 mm. Realizada con vidrio laminado incoloro Stadip de 4+4 mm de espesor. Con tirador de acero inoxidable de 1000 mm de altura. Incluso dintel metálico para falso techo. Ancho de la hoja de 1750 en lugar de 1950 mm por el peso de la hoja.

1,00

05.0 1	UD MAMAPARA DE 950X2800

UD Suministro y colocación de mampara de vidrio con una hoja de 950 x 2800 mm. Hoja para esconderse dentro de la pared. Realizada con vidrio laminado incoloro Stadip de 4+4 mm de espesor. Con tirador de acero inoxidable de 1000 mm de altura. Incluso dintel metálico para falso techo.

2,00